ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, RU, вторая редакция) |
| --- | --- | --- |

Хлебопекарное производство

Термины и определения

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

- Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В  дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 - 92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 - 2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным автономным научным учреждением «Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности» (ФГАНУ НИИХП)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (от                          протокол №                     )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азгосстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армении |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Молдова | MD | Молдова-стандарт |
| Российская Федерация | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркмения | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | uz | Узстандарт |

## 4 ВЗАМЕН ГОСТ 32677-2014

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Введение …………………………………………………….. …………..

2 Область применения ……………………………………………………..

2 Нормативные ссылки …………………………………………………….

3 Термины и определения………………………………………………….

Алфавитный указатель терминов…..…………………….………………

Приложение А (справочное). Типы хлебопекарных предприятий……

Библиография……………………………………………………………….

Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий данной области знания.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Нерекомендуемые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометой "Нрк".

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации, при этом не входящая в круглые скобки часть термина образует его краткую форму.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два термина, имеющие общие терминоэлементы.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Приведенные определения можно при необходимости изменить, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы в алфавитном указателе – светлым, а синонимы – курсивом.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Хлебопекарное производство Термины и определения Bakery production. Terms and definitions

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области хлебопекарного производства.

Термины, установленные настоящим стандартом, применяются  во всех видах документации и литературы в области хлебопекарного производства, входящих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.

Настоящий стандарт следует применять совместно с [1]–[4], ГОСТ 8. 579, ГОСТ 17527.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте

ГОСТ 17527 Упаковка. Термины и определения

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом целесообразно про-верить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

Общие понятия

- изделие хлебобулочное: Пищевой продукт, вырабатываемый из основного сырья для хлебобулочного изделия, или из основного сырья для хлебобулочного изделия и дополнительного сырья для хлебобулочного изделия, процесс изготовления которого включает основные стадии производства хлебобулочных изделий (ссылка на термин «основные стадии» п. 87).

П р и м е ч а н и е – К хлебобулочным изделиям относятся хлеб, булочные изделия, сдобные изделия, слоеные изделия, изделия пониженной влажности, и др., а также полуфабрикаты изделий, в том числе охлажденные и замороженные.

- номенклатурная единица хлебобулочных изделий: Хлебобулочные изделия, вырабатываемые по одному документу по стандартизации и соответствующие одним и тем же требованиям по показателям безопасности.

- изделие хлебобулочное формовое: Хлебобулочное изделие, выпекаемое в хлебопекарной форме.

П р и м е ч а н и е - Для хлебобулочных изделий массой менее 200 г допускается отсутствие ломтей.

- изделие хлебобулочное подόвое: Хлебобулочное изделие, выпекаемое на хлебопекарном листе, противне, на поду или люльке пекарной камеры.

- хлеб: Хлебобулочное изделие без начинки с влажностью мякиша более 19 %, массой более 500 г.

Примечание 1: Допускается изготовление хлеба массой 500 г и менее по согласованию с заказчиком (приобретателем).

Примечание 2: Допускается изготовление хлеба, относящегося к специализированной продукции, в том числе диетического лечебного питания и диетического профилактического питания массой более 100 г.

- ломόть хлебобулочного изделия: Часть хлебобулочного  изделия толщиной 0,5–2,0 см с ровными параллельными срезами с двух сторон.

- горбушка (хлебобулочного изделия): Часть хлебобулочного изделия, отделенная от края хлебобулочного изделия.

- изделие булочное: Хлебобулочное изделие без начинки или с начинкой, с влажностью мякиша более 19 %, массой 500 г и менее

П р и м е ч а н и е – Допускается выпечка подового хлебобулочного изделия на сковородах с высотой бортика не более 20 мм.

К булочным изделиям относятся: багет, батон, бейгл, брецель, булка, булочка, булочка для гамбургера, булочка для хот-дога, калач, плетенка, сайка, хлебец, хала и др.

- изделие булочное мелкоштучное:  Булочное изделие, массой менее 200 г.

- изделие хлебобулочное с начинкой: Хлебобулочное изделие, в которое вносится начинка на стадии разделки или после выпечки.

- пирог:  Хлебобулочное изделие с открытой или закрытой начинкой, массой 200 г и более.

П р и м е ч а н и е – К пирогам относятся: ватрушка, калитка, кулебяка, пицца и др.

- пирожок: Хлебобулочное изделие с открытой или закрытой начинкой, массой менее 200 г.

П р и м е ч а н и е – К пирожкам относятся: беляш, ватрушка, калитка, кулебяка, чебурек, шаньга и др.

- изделие хлебобулочное пшенично-ржаное: Хлебобулочное изделие с содержанием ржаной муки в смеси менее 50 %.

- изделие хлебобулочное ржано-пшеничное: Хлебобулочное изделие с содержанием ржаной муки в смеси 50 % и более.

- изделие хлебобулочное бездрожжевое: Хлебобулочное изделие, вырабатываемое без использования компонента брожения.

- изделие хлебобулочное заварное: Хлебобулочное изделие, вырабатываемое с использованием заварки для хлебопекарного производства, с которой вносится не менее 5% муки и/или продуктов переработки зерна от общей массы рецептуры хлебобулочного изделия.

- изделие хлебобулочное ремесленное:  Хлебобулочное изделие, вырабатываемое без применения пищевых добавок и искуственных ароматизаторов (кроме  ванилина), с использованием длительных традиционных технологий (процесс приготовления теста одним из способов - опарным, безопарным, с использованием заквасок) и с преобладанием ручного труда (разделки, формования).

- изделие хлебобулочное сдобное: Хлебобулочное изделие с содержанием по рецептуре сахара и/или жира 14 % и более к массе муки.

П р и м е ч а н и е - К сдобным хлебобулочным изделиям относятся: бриошь, берлинер, ватрушка, крендель, конвертик, кулич, корж, плюшка, панеттоне, розан, рогалик, рулет и др.

- изделие хлебобулочное слоеное: Хлебобулочное изделие, вырабатываемое из слоеного теста, полученного путем многократного складывания и раскатывания с применением сливочного масла, маргарина или жировых продуктов.

П р и м е ч а н и е – К слоеным хлебобулочным изделиям относятся: круассан, слойка, штрудель, язычок и др.

- изделие хлебобулочное нарезанное: [часть хлебобулочного изделия]: Хлебобулочное изделие [часть хлебобулочного изделия], разрезанное при помощи инструмента (ножа, струны или другого приспособления) на ломти равной толщины и горбушки.

- изделие хлебобулочное зерновое: Хлебобулочное изделие без начинки влажностью более 19%, содержащее в рецептуре не менее 10% зерна пшеницы и/или ржи и/или других зерновых культур, прошедших определенную подготовку (очистку, замачивание, проращивание, измельчение и/или другое).

- изделие хлебобулочное мультизерновое [многозерновое]: Зерновое хлебобулочное изделие содержащее в рецептуре смесь из трех и более видов зерновых культур прошедших определенную подготовку (очистку, замачивание, проращивание, измельчение и/или другое).

- изделие хлебобулочное цельнозерновое: Хлебобулочное изделие, содержащее в рецептуре цельнозерновую муку  и/или иные продукты переработки целого (цельного) зерна (хлопья, дробленое зерно, плющеное зерно и т.п.) в массовой доле 50% и более в смеси сухих компонентов состава из зерна и продуктов его переработки.

Примечание – обойная мука по способу производства относится к цельнозерновой.

- изделие хлебобулочное пониженной влажности: Хлебобулочное изделие влажностью 19,0 % и менее.

П р и м е ч а н и е – К хлебобулочным изделиям пониженной влажности относятся: бараночные изделия (в т.ч. бублики с влажностью не менее 27%), бейглы, соломки, сухари, гренки, хрустящие хлебцы, хлебные палочки и др.

- изделие хлебобулочное бараночное:  Хлебобулочное изделие пониженной влажности в виде кольца, преимущественно округлой формы, с глянцевитой поверхностью, образующейся вследствие обварки или ошпарки тестовой заготовки, с отделкой поверхности или без отделки.

П р и м е ч а н и е – К бараночным хлебобулочным изделиям относятся: баранки, бейглы, бублики, сушки и др.

- изделие хлебобулочное сухарное: высушенное хлебобулочное изделие в виде ломтя разнообразной формы.

- изделие хлебобулочное жареное: Хлебобулочное изделие, вырабатываемое с использованием жарки.

П р и м е ч а н и е – К жареным хлебобулочным изделиям относятся: гренки, пирожки, пончики, в том числе с начинкой, пышки и другие изделия, соответствующие определению.

- изделие хлебобулочное замороженное: Хлебобулочное изделие, подвергнутое замораживанию, обеспечивающему температуру в центре изделия не выше минус (-10) ˚С.

- полуфабрикат хлебобулочный: Хлебобулочное изделие, не доведенное до готовности (выпеченное и замороженное) или полуфабрикат хлебопекарного производства (тесто, тестовая заготовка различной степени готовности), предназначенные для реализации и подлежащие дальнейшей обработке для превращения их в изделие готовое для употребления в пищу.

- тесто охлажденное [замороженное]: полуфабрикат хлебопекарного производства, подвергнутый охлаждению,   обеспечивающему   температуру   в  центре   продукта (4 ± 2) ˚С [замораживанию, обеспечивающему температуру в центре продукта не выше минус (-10) ˚С].

- заготовка тестовая замороженная: полуфабрикат хлебопекарного производства, подвергнутый замораживанию, обеспечивающему температуру в центре тестовой заготовки не выше минус (-10) ˚С.

- партия хлебобулочных изделий на предприятии-изготовителе: Хлебобулочные изделия одного наименования, выработанные одной бригадой за одну смену.

П р и м е ч а н и е – При порционном процессе тестоприготовления партией хлебобулочных изделий считают хлебобулочные изделия одного наименования, выработанные одной бригадой за одну смену из одной порции теста.

- срок максимальной выдержки (хлебобулочного изделия): Продолжительность выдержки хлебобулочного изделия на предприятии-изготовителе от момента выемки его из печи до передачи на реализацию.

- изделие хлебобулочное упакованное: Хлебобулочное изделие, помещенное в потребительскую упаковку с закрытым входным отверстием, обеспечивающую сохранение потребительских свойств изделия в течение срока годности.

- хранение хлебобулочных изделий: Этап обращения хлебобулочных изделий от момента окончания температурной обработки тестовой заготовки (для неупакованных хлебобулочных изделий) или упаковывания (для упакованных хлебобулочных изделий) до момента реализации потребителю.

- изделие хлебобулочное длительного хранения: Хлебобулочное изделие со сроком годности более пяти суток.

- изделие хлебобулочное недлительного хранения: Хлебобулочное изделие со сроком годности до пяти суток включительно.

.

Органолептические показатели качества хлебопекарной продукции

- вид в изломе (хлебобулочного изделия пониженной влажности): Структура внутренней части хлебобулочного изделия пониженной влажности.

- корка (хлебобулочного изделия): наружный слой хлебобулочного изделия, отличающийся от мякиша.

- ломкость баранки: Характеристика баранки, отражающая способность изделия легко разламываться без хруста.

- мякиш (хлебобулочного изделия): Внутренняя часть хлебобулочного изделия (кроме хлебобулочных изделий пониженной влажности), образующаяся из теста в процессе выпечки или иной тепловой обработки тестовой заготовки.

- набухаемость (хлебобулочного изделия пониженной влажности): Способность изделия поглощать воду.

- промес (хлебобулочного  изделия):  Состояние мякиша хлебобулочного изделия, характеризующееся отсутствием непромешанного сырья.

- пропеченность (хлебобулочного изделия): Состояние мякиша хлебобулочного изделия, характеризующее его эластичность и отсутствие липкости (кроме хлебобулочного изделия, для которого небольшая липкость является характерной).

- пористость (хлебобулочного изделия): Состояние мякиша хлебобулочного изделия, характеризующееся наличием пор, образующихся в процессе выпечки или иной тепловой обработки тестовой заготовки.

- состояние мякиша: Характеристика мякиша, включающая промес, пропеченность и пористость.

- структура мякиша (слоеного хлебобулочного изделия): Текстура мякиша, отражающая способность легкого отделения слоев друг от друга.

- хрупкость (хлебобулочного изделия пониженной влажности): Характеристика хлебобулочного изделия пониженной влажности, отражающая способность изделия легко разламываться с хрустом.

Сырье и полуфабрикаты хлебопекарного производства

- зерновые продукты: Зерно и продукты переработки зерновых культур кроме пшеничной и ржаной муки.

- сырье основное (для хлебобулочного изделия): Сырье для хлебобулочного изделия, являющееся необходимой составной частью хлебобулочного изделия, к которому относятся: мука хлебопекарная  или мука  хлебопекарная и зерновые продукты, компонент брожения, соль пищевая и вода и/или заменяющие ее жидкие (пастообразные) пищевые продукты.

П р и м е ч а н и е - при выработке бездрожжевых хлебобулочных изделий, сдобных хлебобулочных изделий, слоеных хлебобулочных изделий, изделий плоской формы (лепешек) допускается исключение компонента брожения или замена его на химические разрыхлители.

- сырье дополнительное (для хлебобулочного изделия) (Нрк. вспомогательное  сырье; подсобное  сырье): Сырье для хлебобулочного изделия, применяемое для обеспечения специфических органолептических и физико-химических свойств хлебобулочного изделия.

- компонент брожения (компонент, вызывающий брожение): Хлебопекарные дрожжи и/или иные  разрыхлители биологической природы и /или полуфабрикат хлебопекарного производства, изготовленный с использованием чистых культур микроорганизмов для хлебопекарного производства.

- дрожжи жидкие (хлебопекарные): (Нрк. жидкие пекарские дрожжи): Полуфабрикат хлебопекарного производства, приготовленный на заквашенной заварке для хлебопекарного производства путем размножения в ней чистых культур дрожжей вида Saccharomyces для хлебопекарного производства.

- улучшитель хлебопекарный: Пищевая добавка, или комплексная пищевая добавка, или технологическое вспомогательное средство, улучшающие свойства теста и качество хлебобулочных изделий.

- полуфабрикат хлебопекарного производства: Полуфабрикат, приготовленный из основного сырья или основного сырья и дополнительного сырья и подлежащий дальнейшей переработке в соответствующей стадии производства хлебопекарной продукции.

П р и м е ч а н и е – К полуфабрикатам хлебопекарного производства относятся: питательная смесь (для хлебопекарного производства), заварка (для хлебопекарного производства), жидкие (хлебопекарные) дрожжи, активированные хлебопекарные дрожжи, закваска (для хлебопекарного производства), опара, тесто, тестовая заготовка, начинка, отделочный полуфабрикат (для хлебопекарного производства).

- полуфабрикат замороженный (хлебопекарного производства): Полуфабрикат хлебопекарного производства, подвергнутый замораживанию, обеспечивающему температуру в центре полуфабриката хлебопекарного производства не выше минус 10оС.

- смесь питательная (для хлебопекарного производства) (Нрк. мучная болтушка): Полуфабрикат хлебопекарного производства, приготовленный из основного сырья для хлебобулочного изделия или основного сырья для хлебобулочного изделия и дополнительного сырья для хлебобулочного изделия в определенном соотношении и используемый для приготовления жидких хлебопекарных дрожжей, закваски, жидкой опары и активации хлебопекарных дрожжей.

- стартовая композиция микроорганизмов: Композиция, содержащая один или несколько видов и/или штаммов чистых культур микроорганизмов для хлебопекарного производства в нативном или сухом виде или в смеси с наполнителем,  содержащая жизнеспособные клетки в количестве не менее 105КОЕ/г, предназначенная для выведения заквасок.

- чистая культура микроорганизмов для хлебопекарного производства:  Культура непатогенных и нетоксикогенных бактерий и дрожжей, состоящая из одного штамма микроорганизмов и содержащая жизнеспособные клетки в количестве не менее 107КОЕ/г, предназначенная для выведения заквасок.

- заварка (для хлебопекарного производства): Полуфабрикат хлебопекарного производства, приготовленный из муки и/или продуктов переработки зерна и воды и/или заменяющих ее жидкостей, или из муки и/или продуктов переработки зерна, воды и/или заменяющих ее жидкостей и дополнительного сырья для хлебобулочного изделия и доведенный до стадии клейстеризации крахмала.

- заварка заквашенная (для хлебопекарного производства) (Нрк. заквашенный затор): Заварка для хлебопекарного производства, прошедшая стадию брожения под воздействием термофильных молочнокислых бактерий.

- заварка неосахаренная (для хлебопекарного производства) (Нрк. простая заварка): Заварка для хлебопекарного производства, быстро охлажденная и не подвергнутая осахариванию.

- заварка самоосахаренная (для хлебопекарного производства) (Нрк. сладкая заварка): Заварка для хлебопекарного производства, осахаренная под воздействием собственных амилолитических ферментов муки.

- заварка осахаренная (для хлебопекарного производства) (Нрк. осахаренный затор): Заварка для хлебопекарного производства, осахаренная под воздействием амилолитических ферментов муки и солода или ферментных препаратов.

- заварка сброженная (для хлебопекарного производства): Заварка для хлебопекарного производства, прошедшая стадию брожения под воздействием хлебопекарных дрожжей или закваски.

- закваска (для хлебопекарного производства): (Нрк. головка; квасы): Полуфабрикат хлебопекарного производства, полученный сбраживанием питательной смеси чистыми культурами молочнокислых бактерий или молочнокислых бактерий и дрожжей, или других микроорганизмов, применяемых в хлебопекарном производстве.

- закваска инактивированная (для хлебопекарного производства): Полуфабрикат, полученный путем инактивации закваски (методом высушивания, пастеризации, глубокого замораживания, применения консервантов, в том числе органических кислот).

- опара: Полуфабрикат хлебопекарного производства, полученный замесом из муки или подготовленных к производству зерновых продуктов и муки, воды, хлебопекарных дрожжей и/или закваски, и/или жидких дрожжей в соответствии с рецептурой и технологическим режимом, расходуемый для приготовления теста.

П р и м е ч а н и е – Допускается при приготовлении опары применение соли пищевой.

- опара большая густая:  Опара, приготовленная из 60 %–70 % общего количества муки, расходуемого  на  замес теста, имеющая влажность 41–45 %.

- опара густая:  Опара, приготовленная  из  45%–55%             общего количества муки,   расходуемого   на  замес  теста,  имеющая  влажность 41–45 %.

- опара жидкая:  Опара,  приготовленная  из 25–35%        общего количества муки, расходуемого на  замес  теста,   имеющая влажность 68–72%.

- заготовка тестовая: Полуфабрикат хлебопекарного производства в виде куска теста определенной массы, полученный в результате разделки.

- заготовка тестовая различной степени готовности: Тестовая заготовка, для которой процесс прогрева в пекарной камере прерван до момента превращения ее в готовое изделие, готовое для употребления человеком в пищу.

П р и м е ч а н и е – Продолжительность  прогрева тестовой заготовки в хлебопекарной камере для изделий конкретных наименований определяется разработчиком и приводится в документе, в соответствии с которым он изготовлен.

- заготовка тестовая высокой степени готовности: Тестовая заготовка, продолжительность прогрева которой в пекарной камере составляет 90 % продолжительности выпечки.

- тесто: Полуфабрикат хлебопекарного производства, полученный путем замеса основного сырья или основного и дополнительного сырья, с использованием или без использования  компонента брожения.

- тесто дрожжевое: Полуфабрикат хлебопекарного производства, полученный путем замеса основного сырья (муки, воды, пищевой соли, хлебопекарных дрожжей (компонента брожения) или основного и дополнительного сырья, с использованием или без использования  опары, заварки, закваски в соответствии с утвержденной рецептурой и технологической инструкцией.

- тесто бездрожжевое: Полуфабрикат хлебопекарного производства, полученный путем замеса или сбивания основного сырья (муки, воды, пищевой соли) или основного и дополнительного сырья без компонена брожения.

- мочка хлебная: Полуфабрикат вторичной переработки, полученный путем вторичной переработки производственного брака или хлебобулочных изделий посредством его замачивания в воде и последующем измельчении.

- начинка: Составная часть хлебобулочного изделия, приготовленная из одного вида или смеси нескольких видов сырья, прошедшая подготовку к производству и помещаемая внутрь или на поверхность тестовой заготовки на стадии разделки или после выпечки или жарки.

- полуфабрикат отделочный (хлебопекарного производства): Полуфабрикат хлебопекарного производства, применяемый для отделки поверхности тестовой заготовки и готового хлебобулочного изделия.

- крошка отделочная (Нрк. посыпка; штрезель): Отделочный полуфабрикат хлебопекарного производства из сахара, жира и муки, смешанных в определенном соотношении и измельченных.

- крошка хлебная: Полуфабрикат вторичной переработки, полученный путем вторичной переработки производственного брака или хлебобулочного изделия посредством его измельчения.

- смазка яичная (для хлебопекарного производства) (Нрк. яичная болтушка; яичная смесь; яично-водная смесь): Отделочный полуфабрикат хлебопекарного производства из яиц или яичных продуктов и воды.

- крошка сухарная: Высушенное и подвергнутое измельчению хлебобулочное изделие.

Технологические процессы

- основные стадии производства хлебобулочных изделий:  Технологические процессы (группы технологических  процессов), используемые в определенной последовательности при изготовлении хлебобулочных изделий, к которым относятся: прием и хранение сырья; подготовка сырья к производству; приготовление теста; разделка теста; выпечка или иная тепловая обработка тестовой заготовки*; охлаждение**, замораживание готовой продукции**; нарезка и упаковывание***; хранение готовой продукции.

П р и м е ч а н и е — отдельные  стадии, помеченные звездочкой могут не использоваться согласно приведенным ниже сноскам:

* наличие данной стадии не требуется при выработке полуфабрикатов хлебобулочных;

** наличие данной стадии не требуется при реализации продукции в горячем вид;

**при выработке замороженных полуфабрикатов хлебобулочных – замораживание;

***наличие данной стадии не требуется при реализации продукции в неупакованном виде.

- подготовка сырья (к хлебопекарному производству): Проведение технологических операций, обеспечивающих готовность сырья, полуфабрикатов к приготовлению полуфабрикатов (замес теста, приготовления закваски), пригодность сырья для выработки хлебобулочных изделий.

- просеивание муки:  Пропускание муки через сито для отделения посторонних примесей.

- разводочный цикл приготовления полуфабриката (хлебопекарного производства): Выведение закваски или жидких хлебопекарных дрожжей путем последовательного размножения чистых культур микроорганизмов или готовой закваски, или инактивированной закваски и доведение массы указанных полуфабрикатов хлебопекарного производства до количества, необходимого для производственного цикла.

- разводочный цикл приготовления закваски или жидких дрожжей: Выведение закваски или жидких дрожжей путем внесения и последовательного размножения чистых культур микроорганизмов в питательной смеси.

- производственный цикл приготовления полуфабриката (хлебопекарного производства): Приготовление закваски или жидких хлебопекарных дрожжей путем периодического освежения и доведение до количества, необходимого производству.

- производственный цикл приготовления закваски или жидких дрожжей: Приготовление закваски или жидких дрожжей путем периодического освежения закваски или жидких дрожжей питательной смесью взамен израсходованного их количества и доведение до количества, необходимого производству.

- освежение закваски или жидких дрожжей: Внесение в закваску или жидкие дрожжи питательной смеси.

- опарный способ (приготовления теста): приготовление теста с использованием жидкой опары, густой опары, большой густой опары и др.

- замес полуфабриката (хлебопекарного производства): Перемешивание сырья или сырья и полуфабриката хлебопекарного производства до получения однородной массы.

- замес полуфабриката непрерывный (хлебопекарного производства): Замес полуфабриката хлебопекарного производства при непрерывном дозировании определенного количества сырья или сырья и полуфабрикатов в единицу времени при непрерывном выходе до получения однородной массы полуфабриката хлебопекарного производства.

- замес полуфабриката порционный (хлебопекарного производства): Замес полуфабриката хлебопекарного производства при порционном дозировании сырья или сырья и полуфабрикатов и при порционном выходе до получения однородной массы полуфабриката хлебопекарного производства.

- ритм замеса полуфабриката (хлебопекарного производства): Период времени от начала замеса  одной  порции полуфабриката хлебопекарного производства до начала замеса следующей порции.

- интенсивный замес теста: Скоростная механическая обработка теста в тесмесильной машине с частотой вращения месильных лопостей более 180 об/мин.

- сбивание теста: Замес теста под давлением не менее 0,3 МПа с последующим снижением давления до атмосферного, при этом снижение давления ведут с регулируемой скоростью, порядка 0,02-0,2 МПа/с, обеспечивающей минимальное разрушение пены и максимальный подъем теста. Сбивание проводят в хлебопекарных формах, или в промежуточных стаканах, с последующей перегрузкой теста в хлебопекарные формы.

- брожение полуфабриката (хлебопекарного производства): Процесс, в течение которого происходит изменение пищевых веществ опары, закваски, жидких дрожжей, заварки, теста и накопление диоксида углерода, вкусовых, ароматообразующих веществ под действием компонентов брожения и другого сырья.

- консервирование полуфабриката (хлебопекарного производства): опара, закваска, жидкие дрожжи, тесто и др.: Временное подавление жизнедеятельности хлебопекарных дрожжей и молочнокислых бактерий, опары, закваски, жидких дрожжей, теста и др. путем снижения температуры, охлаждения, замораживания, внесения соли пищевой, снижения влажности и др.

Временное замедление жизнедеятельности хлебопекарных дрожжей и молочнокислых бактерий путем охлаждения, замораживания, внесения соли пищевой, снижение влажности и др.

- разрыхление теста биологическим способом (Нрк. разрыхление теста биохимическим способом): Разрыхление теста под действием диоксида углерода, выделяемого в результате брожения.

- разрыхление теста механическим способом (Нрк. разрыхление теста физическим способом): Разрыхление теста в процессе его замеса под воздействием кислорода или воздуха, поступающих под давлением или разряжением в тестомесильную машину.

- разрыхление теста химическим способом: Разрыхление теста под действием диоксида углерода и газообразных веществ, выделяемых при распаде химических разрыхлителей.

- безопарный способ (приготовления теста): приготовление теста в одну стадию с замесом теста из всего сырья по рецептуре и продолжительностью брожения 2 ч и более.

- ускоренный способ (приготовления теста): приготовление теста с применением интенсивного замеса, увеличением расхода компонента брожения и/или подкисляющего сырья и/или хлебопекарных улучшителей с продолжительностью брожения теста не более 90 минут.

П р и м е ч а н и е – к подкисляющему сырью (подкислителям) относят органические кислоты и их смеси (лимонную, молочную и др.), сыворотку молочную сухую.

- интенсивная холодная технология (приготовление теста): Ускоренный способ приготовление теста в одну стадию с применением интенсивного замеса, повышенного количества хлебопекарных дрожжей и (или) хлебопекарных улучшителей и воды пониженной температуры, продолжительностью брожения теста менее 90 мин.

- непрерывный процесс (приготовления теста): Приготовление теста при непрерывном замесе и брожении теста в потоке.

- порционный процесс (приготовление теста): : Приготовление теста отдельными порциями.

- приготовление теста: Процесс от замеса полуфабриката, включая брожение, до его разделки.

- отлежка теста: Выдерживание теста после замеса не более 30 минут.

- обминка теста: Кратковременное перемешивание теста в период брожения.

- натирка теста: Механическая обработка теста для бараночных изделий на натирочной машине или вручную.

- отсдобка теста: Добавление в тесто в процессе брожения отдельных видов дополнительного сырья.

- слоение теста: Придание тесту слоистой структуры путем наложения на раскатанное тесто сливочного масла, маргарина или других жировых пищевых продуктов, с последующим многократным складыванием и раскаткой.

- разделка теста: Совокупность операций, направленных на формирование тестовой заготовки в состояние оптимальное для выпечки.

- деление теста: Операция разделки теста, заключающаяся в получении тестовой заготовки определенной массы.

- формование (тестовой заготовки): Операция разделки теста, заключающаяся в придании тестовой заготовке формы, соответствующей внешнему виду хлебобулочного изделия.

- округление (тестовой заготовки) (Нрк. подкатка): Операция разделки теста, заключающаяся в придании тестовой заготовке шарообразной формы.

- закатка (тестовой заготовки): Операция разделки теста, заключающаяся в придании тестовой заготовке цилиндрической или овальной, или продолговато-овальной формы.

- надрезка [наколы, штамповка] тестовой заготовки: Операция разделки теста, заключающаяся в нанесении на поверхность тестовой заготовки надрезов [наколов, штампов].

- расстойка (тестовой заготовки): Операция разделки теста, заключающаяся в выдерживании тестовой заготовки при определенных температуре и относительной влажности воздуха.

- расстойка предварительная (тестовой заготовки) (Нрк. первая расстойка; сухая расстойка; промежуточная расстойка): Кратковременная расстойка тестовой заготовки после механического воздействия при делении и округлении с целью улучшения свойств и структуры.

- расстойка окончательная (тестовой заготовки) (Нрк. вторая расстойка; влажная расстойка): Расстойка тестовой заготовки после предварительной расстойки тестовой заготовки и ее формования с целью разрыхления и образования необходимого объема.

- отделка тестовой заготовки: Операция разделки теста, заключающаяся в нанесении на  поверхность тестовой заготовки сырья, отделочного полуфабриката хлебопекарного производства, отделочной смеси.

- смазка тестовой заготовки: Операция разделки теста, заключающаяся в нанесении на поверхность тестовой заготовки меланжа, яичной смазки, крахмального клейстера, раствора сахара или специального смазочного продукта.

- опрыскивание тестовой заготовки [хлебобулочного изделия]: Увлажнение поверхности тестовой заготовки [хлебобулочного   изделия] водой и др.

- пароувлажнение тестовой заготовки: Обработка поверхности тестовой заготовки паровоздушной или пароводяной смесью.

- обварка  (тестовой заготовки): Операция разделки теста, заключающаяся в кратковременном погружении тестовой заготовки в воду температурой (92-95)°С.

- ошпарка (тестовой заготовки): Операция разделки теста, заключающаяся в обработке тестовой заготовки водяным паром.

- обжарка (тестовой заготовки) (Нрк. обжарка хлеба): Кратковременное воздействие  высокой температуры на тестовую заготовку в начальный период выпечки.

- обработка хлебопекарной формы [хлебопекарного листа, противня, пода, люльки пекарной камеры] (Нрк. колеровка хлебопекарной формы): Получение слоя на внутренней поверхности новой или очищенной хлебопекарной формы [хлебопекарного листа, противня, пода или люльки пекарной камеры] из предварительно нанесенного слоя растительного масла или материала, применяемого в пищевой промышленности.

- смазка хлебопекарной формы [хлебопекарного листа; противня; пода; люльки пекарной камеры]: Нанесение на внутреннюю поверхность хлебопекарной формы [хлебопекарного листа; противня; пода или люльки пекарной камеры] тонкого слоя растительного масла, жироводной эмульсии или смазочных средств, применяемых в пищевой промышленности.

- выпечка: Стадия технологического процесса, заключающаяся в прогреве тестовой заготовки, в результате которого происходит превращение тестовой заготовки в хлебобулочное изделие.

- жарка (хлебобулочного изделия): Прогревание тестовой заготовки в кипящем жировом продукте до превращения ее в хлебобулочное изделия готового для употребления человеком в пищу.

- отделка хлебобулочного изделия: Придание поверхности хлебобулочного изделия внешнего вида, соответствующего требованиям документа на хлебобулочное изделие конкретного наименования.

- глазировáние (хлебобулочного изделия): Нанесение на поверхность хлебобулочного изделия разогретых помады, шоколадной массы, глазурей и др.

- консервирование теплом ступенчатое (хлебобулочного  изделия): Консервирование теплом упакованного хлебобулочного  изделия в две и более стадий.

- освежение (хлебобулочного изделия): Кратковременное прогревание черствого хлебобулочного изделия при соответствующем режиме.

- замораживание полуфабриката (хлебопекарного производства): Выдерживание полуфабриката хлебопекарного производства при отрицательных температурах с целью его консервирования с температурой в центре продукта не выше минус (-10) ˚С.

- замораживание хлебобулочного изделия: Выдерживание хлебобулочного изделия при отрицательных температурах с целью его консервирования с температурой в центре продукта не выше минус (-10) ˚С.

- размораживание хлебобулочного изделия (Нрк. дефростация): стадия технологического процесса - выдерживание замороженного хлебобулочного изделия при положительных температурах.

П р и м е ч а н и е – Режим размораживания приводят в документе изделия конкретного наименования.

- консервирование хлебобулочного изделия: Технологические мероприятия, обеспечивающие сохранение органолептических, физико-химических показателей и показателей безопасности хлебобулочного изделия при хранении.

- консервирование спиртом (хлебобулочного изделия): Консервирование хлебобулочного изделия путем обработки этиловым спиртом его поверхности с последующим упаковыванием и/или путем впрыскивания спирта в потребительскую упаковку.

- консервирование теплом (хлебобулочного изделия): Консервирование упакованного хлебобулочного изделия путем тепловой обработки.

Лабораторный контроль производства хлебобулочных изделий

- пробная выпечка хлебобулочного изделия (Нрк. опытная выпечка): Выпечка хлебобулочного  изделия с целью проверки и оценки хлебопекарных свойств основного и дополнительного сырья; показателей качества и безопасности хлебобулочного изделия; выхода хлебобулочного изделия; параметров технологического процесса; различных способов приготовления хлебобулочного изделия; норм расхода упаковочных материалов, смазочных средств на смазку технологического оборудования, хлебопекарных форм, хлебопекарных листов, противней, пода или люлек пекарной камеры и др.

- хлебопекарное свойство муки: Способность муки (для хлебобулочного изделия) влиять на качество хлебобулочного изделия.

- подъемная сила полуфабриката (хлебопекарного производства): Показатель процесса разрыхления полуфабриката хлебопекарного производства, характеризующий жизнедеятельность микроорганизмов при определенных условиях.

- газообразующая способность муки, полуфабриката (хлебопекарного производства): Способность веществ муки к изменению полуфабриката хлебопекарного производства С образованием диоксида углерода в процессе брожения.

- газоудерживающая способность полуфабриката (хлебопекарного производства): Способность полуфабриката хлебопекарного производства удерживать диоксид углерода, образующийся при брожении.

- бродильная активность полуфабриката (хлебопекарного производства): Способность полуфабриката хлебопекарного производства к разрыхлению теста.

- эластичность, упругость теста [мякиша хлебобулочного изделия]: Свойство теста [мякиша хлебобулочного изделия] восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия деформирующей нагрузки.

- затрата технологическая (в хлебопекарном производстве): Расход муки, полуфабриката хлебопекарного производства и хлебобулочного изделия, обусловленный ходом технологического процесса.

- затрата при брожении: Технологическая затрата полуфабриката (опара, закваска, жидкие дрожжи, тесто и др.) хлебопекарного производства на брожение в период от замеса до выпечки.

- затрата при разделке теста: Технологическая затрата муки и (или) сухарной крошки на обсыпку рабочих поверхностей деталей разделочного и транспортного оборудования и поверхности тестовых заготовок при разделке.

- упек: Уменьшение массы тестовой заготовки при выпечке за счет испарения части воды и улетучивания части продуктов брожения.

- формоудерживающая способность (тестовой заготовки): Способность тестовой заготовки сохранять форму в процессе расстойки и начального периода выпечки.

П р и м е ч а н и е – Величина упека выражается в процентах к массе тестовой заготовки перед выпечкой.

- усушка (хлебобулочного  изделия): Уменьшение массы хлебобулочного изделия при остывании и хранении за счет испарения части воды и образования летучих компонентов брожения.

- технологическая потеря (в хлебопекарном производстве): Расход муки, полуфабрикатов хлебопекарного производства и хлебобулочного изделия при ведении технологического процесса не обусловленный ходом технологического процесса.

- выход теста: Отношение массы теста к массе израсходованной муки, выраженное в процентах.

- выход хлебобулочного изделия: Отношение массы готового хлебобулочного изделия к массе израсходованной муки, выраженное в процентах.

П р и м е ч а н и е – При применении солода, зерновых продуктов, клейковины, крахмала массу этих продуктов включают в массу израсходованной муки.

Дефекты и болезни хлебобулочных изделий

- выплыв: Дефект хлебобулочного изделия в виде выступающего мякиша хлебобулочного изделия по контуру верхней корки для формового или нижней корки для подового хлебобулочного изделия.

- непромес: Дефект хлебобулочного изделия в виде непромешанного сырья в хлебобулочном изделии.

- пустота в хлебобулочном изделии: Дефект хлебобулочного изделия в виде полости в мякише хлебобулочного изделия, имеющей поперечный размер более 2 см.

П р и м е ч а н и е - Пустоты, предусмотренные документом на хлебобулочное изделие конкретного наименования, являются особенностью изделия и к дефектам не относятся.

- подрыв: Дефект хлебобулочного  изделия в виде отрывов корок у основания подового хлебобулочного изделия и отрывов верхней корки для формового хлебобулочного изделия.

- подрыв крупный: Дефект, охватывающий всю длину одной из боковых сторон формового хлебобулочного изделия или более половины окружности подового хлебобулочного изделия и имеющий ширину более 1 см в формовом хлебобулочном изделии и более 2 см в подовом хлебобулочном  изделии.

- притиск: Дефект хлебобулочного изделия в виде участков поверхности без корки в местах соприкосновения тестовых заготовок.

П р и м е ч а н и е – Участки поверхности без корки в местах соединений, наличие которых является характерной особенностью некоторых видов хлебобулочных изделий и их появление предусмотрено при формовании тестовых заготовок, называются слипами и к дефектам не относятся.

- трещина (хлебобулочного изделия): Дефект хлебобулочного изделия в виде разрывов верхней корки хлебобулочного изделия.

П р и м е ч а н и е – Трещины, предусмотренные документом на конкретное наименование хлебобулочного изделия, являются особенностью изделия и к дефектам не относятся.

- трещина крупная (хлебобулочного изделия): Дефект в виде трещины, проходящей через всю верхнюю корку в одном или нескольких направлениях и имеющей ширину более 1 см примечание.

- уплотнение мякиша (хлебобулочного изделия) (Нрк. закал мякиша хлебобулочного изделия): Дефект хлебобулочного изделия в виде плотных участков мякиша хлебобулочного изделия, не содержащих пор.

- подгорелость (хлебобулочных изделий): Частичное обугливание поверхности хлебобулочных изделий, которое обусловливает горький вкус.

- постороннее включение (в хлебобулочном изделии): Включения, в хлебобулочном изделии, не входящие в рецептуру данного изделия, определяемые визуально или с помощью специальных устройств, в том числе являющихся опасными для жизни и здоровья человека.

- болезнь хлебобулочных изделий: Изменение внешнего вида и качества хлебобулочных изделий под влиянием микроорганизмов,  приводящее хлебобулочные изделия в состояние непригодное к употреблению в пищу.

- плесневение хлебобулочных изделий: Болезнь хлебобулочных изделий, вызванная плесневыми грибами различных родов, образующими видимый мицелий различной окраски на поверхности и/или внутри изделия.

- «меловая» болезнь хлебобулочного  изделия: Болезнь хлебобулочного  изделия, вызванная дрожжами и дрожжеподобными грибами, образующими белый порошкообразный налёт или вкрапления в мякише, напоминающие по внешнему виду мел.

- «пигментация» хлебобулочного изделия: Болезнь хлебобулочного изделия, вызванная дрожжами, дрожжеподобными грибами и некоторыми видами бактерий, продуцирующими окрашенные пигменты и образующими на корке и/или в мякише изделия цветной налёт в виде пятен.

- «красная» болезнь хлебобулочного изделия: Болезнь хлебобулочного изделия, вызванная бактериями вида Serratia marcescens, образующими на корке и/или в мякише изделия ярко-красные пятна.

- «картофельная» болезнь хлебобулочного изделия: Болезнь хлебобулочного  изделия, вызванная спорообразующими бактериями рода Baсillus и характеризующаяся наличием не свойственного запаха и липкости мякиша, появлением темных пятен и, при сильном поражении, разрушений мякиша с образованием слизистых тянущихся нитей.

- загрязненность (хлебобулочных изделий): Наличие на всей поверхности хлебобулочного изделия загрязненных участков с различными включениями, не свойственными данному виду хлебобулочных изделий.

- зараженность (хлебобулочного изделия): Наличие в хлебобулочном изделии пониженной влажности вредителей хлебных запасов, определяемых визуально.

- крошка: Мелкие частицы хлебобулочного изделия, образующиеся при нарезке, упаковывании, укладывании и транспортировании изделий.

- лом (хлебобулочного изделия пониженной влажности): Часть целого хлебобулочного изделия.

П р и м е ч а н и е – Характеристика крупного и мелкого лома приводится в документе на хлебобулочное изделие пониженной влажности конкретного наименования.

- примесь металломагнитная (в панировочных сухарях): Примесь, обладающая свойством притягиваться к магниту.

- черствение (хлебобулочного  изделия): изменения, происходящие в хлебобулочном изделии при хранении, обусловленные трансформацией биополимеров хлебобулочного изделия.

- хруст от минеральной примеси (хлебобулочного изделия): Хруст в хлебобулочном изделии, не характерный для данного вида хлебопекарной продукции, определяемый при разжевывании.

Приложение А

(справочное)

Типы хлебопекарных предприятий

- пекарня: Хлебопекарное предприятие  мощностью до 13 т/сут, процесс производства на котором включает все стадии приготовления (производства) хлебобулочных изделий с механизацией и/или автоматизацией  основных операций технологического процесса.

- пекарня ремесленная: Хлебопекарное предприятие, осуществляющее выработку изделий с преобладанием  ручного труда (разделки, формования), реализующее продукцию в месте ее производства.

- хлебозавод (хлебокомбинат):  Промышленное предприятие с высоким уровнем механизации и /или автоматизации, массово выпускающее хлебобулочные изделия, мучные кондитерские изделия.

- хлебозавод (хлебокомбинат) малой мощности:   Промышленное предприятие с высоким уровнем механизации и /или автоматизации  производственной мощностью от 13 т/сут до 30 т/сут.

- хлебозавод (хлебокомбинат) средней мощности:   Промышленное предприятие с высоким уровнем механизации и /или автоматизации  производственной мощностью от 30 т/сут до 60 т/сут.

- хлебозавод (хлебокомбинат) большой мощности:   Промышленное предприятие с высоким уровнем механизации и /или автоматизации  производственной мощностью свыше 60 т/сут.

Алфавитный указатель терминов

| багет | 8 |
| --- | --- |
| батон | 8 |
| безопарный способ (приготовления теста) | 105 |
| болезнь хлебобулочных изделий | 173 |
| брожение полуфабриката (хлебопекарного производства) | 100 |
| бродильная активность полуфабриката (хлебопекарного производства) | 151 |
| бублик | 24,25 |
| булка | 8 |
| изделие булочное | 8 |
| ватрушка | 11, 12, 18 |
| вид в изломе (хлебобулочного изделия пониженной влажности) | 38 |
| выпечка | 134 |
| выплыв | 162 |
| выход теста | 160 |
| выход хлебобулочного изделия | 161 |
| газообразующая способность муки, полуфабриката (хлебопекарного производства) | 149 |
| газоудерживающая способность полуфабриката (хлебопекарного производства) | 150 |
| глазировáние (хлебобулочного изделия) | 137 |
| горбушка (хлебобулочного изделия) | 7 |
| гренки | 24,25 |
| деление теста | 117 |
| дрожжи жидкие (хлебопекарные) | 53 |
| жарка (хлебобулочного изделия) | 135 |
| заварка (для хлебопекарного производства) | 60 |
| заварка заквашенная (для хлебопекарного производства) | 61 |
| заварка неосахаренная (для хлебопекарного производства) | 62 |
| заварка осахаренная (для хлебопекарного производства) | 63 |
| заварка самоосахаренная (для хлебопекарного производства) | 64 |
| заварка сброженная (для хлебопекарного производства) | 65 |
| заготовка тестовая | 72 |
| заготовка тестовая высокой степени готовности | 74 |
| заготовка тестовая замороженная | 29 |
| заготовка тестовая различной степени готовности | 72 |
| загрязненность (хлебобулочных изделий) | 179 |
| закатка (тестовой заготовки) | 120 |
| закваска (для хлебопекарного производства) | 66 |
| закваска инактивированная (для хлебопекарного производства) | 67 |
| замес полуфабриката (хлебопекарного производства) | 94 |
| замес полуфабриката непрерывный (хлебопекарного производства) | 95 |
| замес полуфабриката порционный (хлебопекарного производства) | 96 |
| замораживание полуфабриката (хлебопекарного производства) | 140 |
| замораживание хлебобулочного изделия | 141 |
| зараженность (хлебобулочного изделия) | 180 |
| затрата при брожении | 154 |
| затрата при разделке теста | 155 |
| затрата технологическая (в хлебопекарном производстве) | 153 |
| зерновые продукты | 49 |
| изделие булочное | 8 |
| изделие булочное мелкоштучное | 9 |
| изделие хлебобулочное | 1 |
| изделие хлебобулочное бараночное | 25 |
| изделие хлебобулочное бездрожжевое | 15 |
| изделие хлебобулочное длительного храниения | 36 |
| изделие хлебобулочное жареное | 27 |
| изделие хлебобулочное заварное | 16 |
| изделие хлебобулочное замороженное | 28 |
| изделие хлебобулочное зерновое | 21 |
| изделие хлебобулочное мультизерновое [многозерновое] | 22 |
| изделие хлебобулочное нарезанное [часть хлебобулочного изделия] | 20 |
| изделие хлебобулочное недлительного хранения | 37 |
| изделие хлебобулочное подóвое | 4 |
| изделие хлебобулочное пониженной влажности | 24 |
| изделие хлебобулочное пшенично-ржаное | 13 |
| изделие хлебобулочное ржано-пшеничное | 14 |
| изделие хлебобулочное ремесленное | 17 |
| изделие хлебобулочное с начинкой | 10 |
| изделие хлебобулочное сдобное | 18 |
| изделие хлебобулочное слоеное | 19 |
| изделие хлебобулочное сухарное | 26 |
| изделие хлебобулочное упакованное | 34 |
| изделие хлебобулочное цельнозерновое | 23 |
| изделие хлебобулочное формовое | 3 |
| интенсивная холодная технология (приготовления теста) | 107 |
| интенсивный замес теста | 98 |
| «картофельная» болезнь хлебобулочного изделия | 178 |
| компонент брожения (компонент, взызывающий брожение) | 52 |
| консервирование полуфабриката (хлебопекарного производства) опара, закваска, жидкие дрожжи, тесто и др. | 101 |
| консервирование спиртом (хлебобулочного изделия) | 144 |
| консервирование теплом (хлебобулочного изделия) | 145 |
| консервирование теплом ступенчатое (хлебобулочного изделия) | 138 |
| консервирование хлебобулочного изделия | 143 |
| корка (хлебобулочного изделия) | 39 |
| «красная» болезнь хлебобулочного изделия | 177 |
| крошка (хлебобулочного изделия) | 181 |
| крошка отделочная | 81 |
| крошка сухарная | 84 |
| крошка хлебная | 82 |
| круассан | 19 |
| кулич | 18 |
| лом (хлебобулочного изделия пониженной влажности) | 182 |
| ломоть хлебобулочного изделия | 6 |
| ломкость баранки | 40 |
| «меловая» болезнь хлебобулочного изделия | 175 |
| мочка хлебная | 78 |
| мякиш (хлебобулочного изделия) | 41 |
| набухаемость (хлебобулочного изделия пониженной влажности) | 42 |
| натирка теста | 113 |
| начинка | 79 |
| непрерывный процесс приготовления теста | 108 |
| непромес | 163 |
| номенклатурная единица хлебопекарной продукции | 2 |
| надрезка [наколы, штамповка] тестовой заготовки | 121 |
| обварка (тестовой заготовки) | 129 |
| обжарка (тестовой заготовки) | 131 |
| обминка теста | 112 |
| обработка хлебопекарной формы [хлебопекарного листа; противня; пода, люльки пекарной камеры] | 132 |
| округление (тестовой заготовки) | 119 |
| опара | 68 |
| опара большая густая | 69 |
| опара густая | 70 |
| опара жидкая | 71 |
| опарный способ (приготовления теста) | 93 |
| опрыскивание тестовой заготовки [хлебобулочного[хлебного] изделия] | 127 |
| основные стадии производства хлебобулочных изделий | 85 |
| освежение закваски или жидких дрожжей | 92 |
| освежение (хлебобулочного изделия) | 139 |
| отделка тестовой заготовки | 125 |
| отделка хлебобулочного изделия | 137 |
| отлежка теста | 109 |
| отсдобка теста | 114 |
| ошпарка (тестовой заготовки) | 130 |
| пароувлажнение тестовой заготовки | 128 |
| партия хлебопекарной продукции на предприятии-изготовителе | 32 |
| пекарня | 1 приложение А |
| пекарня ремесленная | 2 приложение А |
| пирог | 11 |
| «пигментация» хлебобулочного изделия | 176 |
| пирожок | 12 |
| плесневение хлебобулочных изделий | 174 |
| плетенка | 8 |
| подгорелость (хлебобулочных изделий) | 171 |
| подготовка сырья (к хлебопекарному производству) | 86 |
| подрыв | 165 |
| подрыв крупный | 166 |
| подъемная сила полуфабриката (хлебопекарного производства) | 148 |
| полуфабрикат замороженный (хлебопекарного производства) | 56 |
| полуфабрикат отделочный (хлебопекарного производства) | 80 |
| полуфабрикат хлебобулочный | 30 |
| полуфабрикат хлебопекарного производства | 55 |
| пористость (хлебобулочного изделия) | 45 |
| порционный процесс (приготовление теста) | 109 |
| постороннее включение (в хлебопекарной продукции) | 172 |
| притиск | 167 |
| примесь металломагнитная (в панировочных сухарях) | 183 |
| приготовление теста | 110 |
| пробная выпечка хлебобулочного изделия | 146 |
| производственный цикл приготовления закваски или жидких дрожжей | 91 |
| производственный цикл приготовления полуфабриката (хлебопекарного производства) | 90 |
| промес (хлебобулочного изделия) | 43 |
| пропеченность (хлебобулочного изделия) | 44 |
| просеивание муки | 87 |
| пустота в (хлебобулочном изделии) | 164 |
| разводочный цикл приготовления закваски или жидких дрожжей | 87 |
| разводочный цикл приготовления полуфабриката (хлебопекарного производства) | 89 |
| разделка теста | 116 |
| размораживание хлебобулочного изделия | 142 |
| разрыхление теста биологическим способом | 102 |
| разрыхление теста механическим способом | 103 |
| разрыхление теста химическим способом | 104 |
| расстойка (тестовой заготовки) | 122 |
| расстойка предварительная (тестовой заготовки) | 123 |
| расстойка окончательная (тестовой заготовки) | 124 |
| ритм замеса полуфабриката (хлебопекарного производства) | 97 |
| сайка | 8 |
| сбивание теста | 99 |
| смазка тестовой заготовки | 126 |
| смазка хлебопекарной формы [хлебопекарного листа; противня; пода, люльки пекарной камеры] | 133 |
| смазка яичная (для хлебопекарного производства) | 83 |
| смесь питательная (для хлебопекарного производства) | 59 |
| слоение теста | 115 |
| состояние мякиша | 46 |
| срок максимальной выдержки (хлебобулочного изделия) | 33 |
| стартовая композиция микроорганизмов | 58 |
| структура мякиша (слоеного хлебобулочного изделия) | 47 |
| сухари | 24 |
| сырье дополнительное (для хлебобулочного изделия) | 51 |
| сырье основное (для хлебобулочного изделия) | 50 |
| тесто | 75 |
| тесто бездрожжевое | 77 |
| тесто дрожжевое | 76 |
| тесто охлажденное [замороженное] | 31 |
| технологическая потеря (в хлебопекарном производстве) | 159 |
| трещина (хлебобулочного изделия) | 168 |
| трещина крупная (хлебобулочного изделия) | 169 |
| улучшитель хлебопекарный | 54 |
| упек | 156 |
| уплотнение мякиша (хлебобулочного изделия) | 170 |
| ускоренный способ (приготовление теста) | 106 |
| усушка (хлебобулочного изделия) | 158 |
| формование (тестовой заготовки) | 118 |
| формоудерживающая способность (тестовой заготовки) | 157 |
| хала | 8 |
| хлеб | 5 |
| хлебец | 8 |
| хлебопекарное свойство муки | 147 |
| хлебные палочки | 24 |
| хлебозавод (хлебокомбинат) | 3 приложение А |
| хлебозавод (хлебокомбинат) большой мощности | 6 приложение А |
| хлебозавод (хлебокомбинат) малой мощности | 4 приложение А |
| хлебозавод (хлебокомбинат) средней мощности | 5 приложение А |
| хранение хлебобулочных изделий | 36 |
| хрупкость (хлебобулочного изделия пониженной влажности) | 48 |
| хруст от минеральной примеси (хлебопекарного изделия) | 185 |
| черствение (хлебобулочного изделия) | 184 |
| чистая культура микроорганизмов для хлебопекарного производства | 59 |
| Эластичность, упругость теста [мякиша хлебобулочного изделия] | 152 |

Библиография

| [1] | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011. Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 |
| --- | --- |
| [2] | Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011. Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881 |
| [3] | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011. Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769 |
| [4] | Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» ТР ТС 029/2012. Утвержден решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 58 |

УДК 664.66:006.354 МКС 67.060 Н00 Ключевые слова: стандартизованный термин, нерекомендуемый термин, синоним, определение, хлебобулочное изделие

Руководители разработки:

| Председатель ТК 003 «Хлебобулочные и макаронные изделия», Директор ФГАНУ НИИХП | М.Н. Костюченко |
| --- | --- |
| Заместитель директора по научной работе ФГАНУ НИИХП | В.В. Мартиросян |
| Исполнитель: Инженер по стандартизации ФГАНУ НИИХП | И.К.Шургина |